## Slide 1: RISCV处理器在PYNQ上的部署和接口实验
第六章．fpga实验

## Slide 2
fpga实验1  lab4_1
fpga实验2  lab4_2
fpga实验3  lab4_3

## Slide 3: 目录
6.1 系统能力培养部分实验环境安装
  6.1.1 Vivado开发环境安装
  6.1.2 fpga-pynq工程源码获取
  6.1.3 工程编译环境配置
  6.1.4 蓝牙小车硬件组装
6.2 fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
6.3 fpga实验2：以中断方式实现uart通信
6.4 fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备

## Slide 4: Vivado开发环境安装
可选的安装方案：
1. WSL下进行项目编译+在Windows平台安装Vivado对fpga 设计进行修改
优点：大部分操作可以在图形界面下完成
缺点：需要对项目进行少量修改，并需要在Windows和WSL 之间来回切换
2. Linux（ubuntu桌面环境）平台
优点：无需对项目做额外修改，若有一定Linux使用基础 则使用起来更加方便
缺点：需要额外安装Linux系统或虚拟机

## Slide 5: fpga-pynq工程源码获取
网盘：
链接：https://pan.baidu.com/s/1mTCcKG0EiFdxq4C5HTey3w
提取码：1234
下载后解压即可。
github（文件很大，不要轻易尝试）：
$ git clone https://github.com/huozf123/fpga-pynq.git
  $ cd fpga-pynq
  $ git submodule update --init --recursive
  Winows用户在获取工程源码后，需要额外对fpga-pynq/makefrag文件进行手动修改，将第108行注释掉。

## Slide 6: 工程编译环境配置
  1. 安装java 1.8
  2. 设置环境变量（仅Linux）

## Slide 7: 蓝牙小车硬件组装
组装视频：https://www.bilibili.com/video/BV1qd4y1P7Je

## Slide 8: 目录
6.1 系统能力培养部分实验环境安装
  6.1.1 Vivado开发环境
  6.1.2 fpga-pynq工程源码获取
  6.1.3 工程编译环境配置
  6.1.4 蓝牙小车硬件组装
6.2 fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
6.3 fpga实验2：以中断方式实现uart通信
6.4 fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备

## Slide 9: fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
实验目的：
蓝牙小车需要用到uart接口与外设进行通信，完成从手机app接收控制命令，以及向电机下达运动指令的功能。
本实验的目的是为Rocket Chip添加uart外设的支持。

## Slide 10: fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
实验内容：
1. 修改Rocket Chip，以增加其对MMIO（Memory-mapped I/O）的支持
2. 修改工程顶层verilog文件，增加MMIO接口和uart接口的连接
3. 修改xdc约束文件，将uart接口与fpga开发板上的IO管脚建立链接，并定义IO管脚的电平标准
4. 生成vivado工程
5. 修改block design，添加uart相关的接口和IP核
6. 保存文件

## Slide 11: fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
实验内容：
7. 生成bitstream文件
8. 打包bitstream文件为bin文件
9. 完成硬件组装
10. 操作系统的替换修改
11. 烧写bitstream到pynq-z1开发板中

## Slide 12: fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
实验结果：
在完成本实验后，一个基础的蓝牙小车所需要的硬件环境就搭建完成了。接下来可以完成第七章的lab4_1_POLL实验。
在完成lab4_1_POLL并将riscv_pke与小车控制程序发送到pynq-z1上执行后，小车便可以通过蓝牙app进行控制。

## Slide 13: 目录
6.1 系统能力培养部分实验环境安装
  6.1.1 Vivado开发环境
  6.1.2 fpga-pynq工程源码获取
  6.1.3 工程编译环境配置
  6.1.4 蓝牙小车硬件组装
6.2 fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
6.3 fpga实验2：以中断方式实现uart通信
6.4 fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备

## Slide 14: fpga实验2：以中断方式实现uart通信
实验目的：
在上一个fpga实验中，已经为Rocket Chip添加了uart通信功能，但是目前在pke中需要以轮询的方式实现uart通信（这一点在完成lab4_1时会有所体会，程序需要不断读取蓝牙模块的状态寄存器，来判断IO设备是否准备好发送或接收数据）。本实验将会为uart添加中断机制，以中断方式实现uart通信。

## Slide 15: fpga实验2：以中断方式实现uart通信
实验内容：
要想在Rocket Chip上实现对uart外设的中断通信支持，一方面，需要通过修改Rocket Chip的结构来为Rocket Chip添加中断引脚，另一方面，需要修改block design，将uart产生的中断信号线连接到Rocket Chip的中断引脚。

## Slide 16: fpga实验2：以中断方式实现uart通信
实验内容：
1. 修改Rocket Chip结构，暴露外部中断接口
2. 修改$REPO/common/rocketchip_wrapper.v文件，将block design引出的uart中断引脚连接到rocket chip对应端口
3. 重新生成vivado工程
4. 修改block design，将两个axi uartlite IP核的中断信号引出
5. 保存文件
6. 生成bitstream文件

## Slide 17: fpga实验2：以中断方式实现uart通信
实验内容：
7. 打包bitstream文件为bin文件
8. 硬件连接
9. 操作系统的替换修改
10. 烧写bitstream

## Slide 18: fpga实验2：以中断方式实现uart通信
实验结果：
在完成本实验后，当蓝牙模块在收到蓝牙串口app发送的指令时，会产生一个外部中断，该中断能够在后续的PKE实验中被操作系统所捕获，并做出相应的反应（如唤醒一个处于阻塞状态的进程）。在完成本次fpga实验后，可以前往第七章完成PKE实验lab4_2_PLIC，该实验会通过中断的方式来通过外设向蓝牙小车发送控制指令。

## Slide 19: 目录
6.1 系统能力培养部分实验环境安装
  6.1.1 Vivado开发环境
  6.1.2 fpga-pynq工程源码获取
  6.1.3 工程编译环境配置
  6.1.4 蓝牙小车硬件组装
6.2 fpga实验1：在Rocket Chip上添加uart接口
6.3 fpga实验2：以中断方式实现uart通信
6.4 fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备

## Slide 20: fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备
实验目的：
本实验的目的是对连接到PS端的USB设备进行一些配置，便于USB摄像头的连接。在对应的第七章lab4_3_hostdevice中，我们要为蓝牙小车连接一个USB摄像头，让小车根据摄像头拍摄的画面识别前方出现的障碍物，并做出自动避障动作。

## Slide 21: fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备
实验内容：
zynq的PS端外设都被封装成了一个ZYNQ7 Processing System IP核，因此，修改PS端的USB外设连接需要通过配置该IP核进行。

## Slide 22: fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备
实验内容：
1. 修改block design，配置MIO电平标准
2. 生成bitstream
3. 打包bitstream文件为bin文件
4. 硬件连接，这里需要额外为蓝牙小车连接一个yuyv格式的usb摄像头
5. 操作系统的替换修改
6. 烧写bitstream

## Slide 23: fpga实验3：配置连接到PS端的USB设备
实验结果：
在完成本次实验后，USB摄像头便可以正确的连接到开发板的PS端。接下来应该前往第七章继续完成lab4_3_hostdevice，在完成lab4_3_hostdevice中PKE相关代码的修改后，连接到PS端的USB外设便可以被运行在PL端的PKE调用，从而在此基础上进一步为蓝牙小车增添自动避障的功能。