## Slide 1
软件工程课程实践成果汇报
项目名称：智能导盲杖
团队成员：秦骁男，葛呼斯楞，甘世豪，刘屹涛
日期：2024.7.5

## Slide 2: 汇报内容
软件创意及需求
开发技术与工具
软件设计与建模
代码编写与测试
软件质量与保证
系统部署与运行
开源社区的使用
实践收获与感受

## Slide 3: 软件需求与创意
现实问题
  背景
  我国视障人士目前约1700万，并以每年45万的数量增加。但在出行方面上存在较大问题与限制，全国导盲犬数量仅有200只左右，平均约9万人在等待一只导盲犬；而传统导盲杖提供的出行帮助十分有限，携带传统导盲杖仍然会出现有摔倒、跌落的风险。
  欲解决的现实问题
  使用智能导盲杖解决视障人士出行困难的问题，帮助视障人士便捷出行，融入正常的生活中。
  实际意义和价值
  对比常规导盲杖，能够更好的为视障人士提供帮助，在识别障碍，提醒用户方面更加准确、有效
  对比导盲犬，能够大量生产，为保障更多视障人士的出行，并且在出行方面能起到与导盲犬相近的提示作用

## Slide 4: 软件需求与创意
核心功能
  通过图像识别障碍物，语音提醒用户
  通过摄像头实时摄像并进行图像识别台阶、路障等障碍物
  对识别后的障碍进行相应处理，转化为提醒语音，提醒用户进行转向和避开障碍物
  高处避障功能
  无论是传统导盲杖还是导盲犬都存在一个很难解决的问题——处在高处的障碍如绳索、树枝、门框等，难以判断是否会影响到视障人员。
  智能导盲杖采用向上方向的摄像头对障碍进行测距判断，及时提醒，防止碰撞

## Slide 5: 软件需求与创意
需求创意
  使用导盲杖结合语音系统，录像功能，图像识别功能，对传统导盲杖识别障碍功能进行了改善升级，更好的提醒视障人士，避免发生跌落，摔倒等问题
  添加了高处障碍检测功能
  如果智能导盲杖出现故障问题或电量耗尽，也可以当作正常的导盲杖进行使用

## Slide 6: 需求模型与文档
软件需求模型
  用例模型

## Slide 7: 需求模型与文档
软件需求模型
  获取图像信息顺序图

## Slide 8: 需求模型与文档
软件需求模型
  高空避障顺序图

## Slide 9: 需求模型与文档
软件需求模型
  地面避障顺序图

## Slide 10: 需求模型与文档
软件需求模型
  语音播报顺序图

## Slide 11: 需求模型与文档
软件需求模型
  导盲杖的设计类图

## Slide 12: 需求模型与文档
软件需求模型
  图像收集的设计类图

## Slide 13: 需求模型与文档
软件需求模型
  任务实现的设计类图

## Slide 14: 需求模型与文档
软件的非功能需求
  性能
  智能导盲杖的性能方面主要体现在准确性和快速性两方面
  准确性上，在距离较近约0-50cm时能准确识别障碍，超过该距离识别准确率会下降，主要限制于摄像设备的分辨率
  快速性上，在障碍被摄像设备捕捉到后约0.2s内便能完成识别提醒，语音提醒的音频是已经生成好的文件，只需要进行调用，从识别障碍物到发出提示音整个过程在0.3s内完成
  可靠性
  软件在运行时会定时清理之前留存的数据，保证运行内存充足
  整个设备采取全包设计，除了摄像头外都由外包装封闭封装，不易损坏、出现故障。
  长时间不间断运行（3小时以上）可能会出现cpu过热问题导致卡顿，出现错误或故障后系统会自动重启，恢复到初始状态，确保软件的正常运行
  软件在离线状态下运行，减少了对外部服务和基础设施的依赖，保持软件功能的连续性不受网络波动的影响

## Slide 15: 需求模型与文档
软件的非功能需求
  安全性
  软件整体采用离线设计，只对必要的数据进行处理，个人信息和操作数据不会被上传到服务器，从而更好地保护了用户的隐私。
  离线设计不依赖网络通信，也减少了受到网络攻击的风险
  敏感数据不需要通过网络传播，能够保护用户的个人信息和数据安全
  易用性
  软件设计是为了帮助视障人士，将前端界面ui设计都转化为后端的代码实现，并简化了所有的用户设计，只留下启动按钮，最大程度的方便了用户的使用

## Slide 16: 需求模型与文档
软件需求文档
  软件需求构思与创意文档
  1.背景介绍
  2.欲解决问题
  3.软件创意
  4.系统的组成和部署
  5.软件系统的功能性描述
  6.可行性及潜在风险

## Slide 17: 需求模型与文档
软件需求文档
  软件需求规格说明书
  1.引言
  2.软件的一般性描述
  3.软件功能需求描述
  4.其他软件需求描述
  5.软件原型

## Slide 18: 软件开发技术与工具
开发技术
  UML技术、单目测距技术、图像识别技术、离线语音合成技术、嵌入式技术
编程语言
  Python占66.9%，C/C++占24.1%，10%为程序运行语言
软件工具
  代码实现工具visual studio，vscode
  代码质量分析工具

## Slide 19: 软件系统体系结构设计
体系结构设计及其模型
  导盲杖包图
采用了分层结构

## Slide 20: 软件系统详细设计
图像识别活动图

## Slide 21: 软件系统详细设计
高空避障活动图

## Slide 22: 软件系统详细设计
地面避障活动图

## Slide 23: 代码编写
代码结构
拍摄并识别图像模块的视图

## Slide 24: 代码风格
代码风格示例
为方法写多行注释，并在关键位置做单行注释，做了简单的错误处理

## Slide 25: 代码重用情况
YOLOv5算法的框架

## Slide 26: 代码重用情况
语音助手项目

## Slide 27: 测试情况
对我们自己编写的代码做了单元测试（unittest库）
分别对图像识别、语音播报子系统做了功能的确认测试
单元测试部分情况

## Slide 28: 软件测试
开展了哪些测试
  对语音模块开展了单元测试
  对图像识别开展了单元测试
  对整个系统开展了确认测试
  在树莓派上测试，每个单元的测试都是与树莓派连接后进行实机测试，查看功能是否实现，实现效果如何。

## Slide 29: 软件质量与保证
采取了哪些质量保证手段
  需求分析
确保了项目团队明确理解客户的需求和期望
避免潜在的误解和偏差
需求文档
小组会议

## Slide 30: 软件质量与保证
采取了哪些质量保证手段
  代码审查
代码风格的统一
逻辑的正确性
潜在的安全漏洞
性能的优化

## Slide 31: 软件质量与保证
采取了哪些质量保证手段
  单元测试
  集成测试
unittest框架和unittest.mock模块编写的单元测试示例
使用unittest框架和unittest.mock模块编写的单元测试示例
使用Python的unittest框架和unittest.mock模块编写的单元测试示例
1.使用@patch装饰器
2.模拟（mock）对象和行为
使用@patch装饰器来模拟snowboydecoder中的SnowboyDetect和PyAudio类

## Slide 32: 软件质量与保证
程序代码风格
  张贴一部分代码以展示其风格
1.函数命名清晰反应其功能
2.使用随机颜色分配给每个类
3.代码中有适当的注释
使用了 np.random.randint 来生成随机颜色

## Slide 33: 软件质量与保证
程序代码质量
  用SonarLint分析代码质量

## Slide 34: 系统部署与运行
运行和部署环境
云服务器：负责处理用户的HTTP请求，调用API接口使用服务功能和数据。
用户端：接收信息，代码实现与调用的主要载体，识别信号并且输出等。
数据库：存储识别信息，记录数据，后台运行数据等。
语音识别系统：主要是调用百度智能云API接口。
语音合成系统：利用文本语音库函数实现。

## Slide 35: 系统部署与运行
演示软件系统的运行情况

## Slide 36: 开源社区的使用
介绍在开发过程中加入到哪些开源社区，如软件开发知识分享社区、软件项目托管社区等
  CSDN、Github、Gitee、知士荟，头歌
介绍如何基于开源社区来促进软件项目开发，解决软件开发问题等
  配置相关环境，实现软件部署
  寻找适用于框架下的方法

## Slide 37: 项目组成员贡献比例
序号 | 成员姓名 | 完成的工作 | 贡献系数(0.5-1.5)
序号 | 成员姓名 | 完成的工作 | 贡献系数(0.5-1.5)
1 | 葛呼斯楞 | 实现了图像识别的主体 | 1.2
2 | 秦骁男 | 在图像识别和整体的串联启动做出了部分贡献 | 1.2
3 | 甘世豪 | 语音合成与语音识别代码的实现 | 0.8
4 | 刘屹涛 | 项目的整体串联和语音合成 | 0.8

## Slide 38: 实践收获与感受
遇到的困难和问题
  时间安排不合理
  开源中技术难以重用
实践的心得和体会
  提高解决问题的能力
  提升编程能力
实践的收获和成就
  提高代码的编写能力
  小组共同完成了一个项目